Сервисная телеграмма

Robert Bosch GmbH, Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung.

Передача третьим лицам запрещается.

SI 0794 Ru			СТОА: ТНВД

07.2003

Двухпружинная форсунка

Проверка и ремонт

Согласно приведенной методике замены распылителя, регулировка давления открытия 2-й ступени двухпружинной форсунки не производится.

Конструкция двухпружинной форсунки

1 = корпус

2 = регулировочная шайба

3 = пружина первой ступени

4 = нажимной штифт

5 = направляющий элемент

6 = пружина второй ступени

7 = нажимной штифт

8 = тарелка пружины

9 = регулировочная шайба

10 = промежуточная шайба

11 = упорная втулка

12 = обойма форсунки

1. Особенности

Ремонт двухпружинной форсунки можно проводить только по истечении гарантийного срока и только с использованием прибора для проверки форсунок EPS100 и вытяжного устройства.

Вытяжка необходима для того, чтобы предотвратить попадание в воздух масляного тумана.

Прибор для проверки форсунок EFEP 60H (0 681 200 502) из-за:

* точности измерения
* паразитных объемов
* класса качества манометра
не подходит для проверки и настройки форсунок.

Проверки в течение гарантийного срока с использованием EFEP60H не допускаются и ведут к отклонению рекламаций.

2. Необходимые инструменты:

Тестер форсунок EPS 100	0 684 200 704

Вытяж. устр. EPS 738	(220V)	0 684 200 702

(110V)	0 684 200 703

# Адаптер  	1 683 391 194

Динамометрический ключ 	стандартный

Микрометр

(диапазон измер. 20...50 мм) 	стандартный

Устр. для чистки форсунок 	0 986 611 140

Указание:

Для чистки наконечника распылителя 
не использовать стальную щетку.

Она может повредить распылительные отверстия.

Для чистки форсунок использовать ультразвуковые устройства,

указанные в руководстве по проверке распылителей ESI[tronic],

глава "Контрольные приборы и инструменты".

###### Указание по адаптеру 1 683 391 194:

Адаптер состоит из накидной гайки и упора.

Использование для форсунок автомобилей 
Opel (VP44) без штуцера (с траверсой).

С помощью накидной гайки упор 
плотно фиксируется на форсунке.

К упору присоединяется проверочный трубопровод.

## 3. Регулировка давления открытия форсунки

Регулировка давления открытия первой ступени форсунки осуществляется с помощью нажимного штифта (7).

В распоряжении имеются следующие наборы нажимных штифтов:

Набор 2 433 101 996:

28,19...29,50 мм (см. стр. 14)

Набор 2 433 101 997:

33,80...34.80 мм (см. стр. 16)

Набор 2 433 101 998:

43,80...44,78 мм (см. стр. 17)

7 = нажимной штифт

Перед разборкой форсунки:

Очистить корпус форсунки.

С использованием соответствующего 
проверочного трубопровода подсоединить 
форсунку к прибору для проверки форсунок EPS100.

Проверить следующие параметры форсунки:

* давление открытия форсунки

* герметичность

* форма факела распыла

Указание:

При необходимости использовать 
соответствующий адаптер (например, для форсунки Opel).

Разборка форсунки.

Снять теплозащитную шайбу (если имеется).

Снять обойму форсунки.

Снять распылитель, промежуточную шайбу и упорную втулку.

Вынуть нажимной штифт.

По возможности, не вынимать из корпуса 
регулировочную шайбу и пружину 2-й ступени.

Замена пружины и других элементов второй ступени форсунки не допускается.

При ремонте форсунки необходимо использовать находившиеся в ней до разборки элементы 2-й ступени. Обращать внимание на их правильную установку.

1 = распылитель

2 = промежуточная шайба

3 = упорная втулка

Не допускается ремонт при появлении ржавчины во внутренней полости форсунки!

В этом случае заменить форсунку в сборе.

Сборка форсунки.

Очистить корпус форсунки.

При сборке форсунки следить за чистотой:

Установить нажимной штифт.

Установить узел, состоящий из 
следующих компонентов: 
1 = распылитель
2 = промежуточная шайба
3 = упорная втулка

При установке этого узла следить за тем, 
чтобы установочные штифты корпуса 
правильно вошли в отверстия распылителя.

Установить обойму и затянуть ее предписываемым 
крутящим моментом.

Тип форсунки в сборе:

KBAL ..P..                      30...40 Нм

KDAL ..P..                      30...40 Нм

KBEL ..P..                      40...50 Нм

KDEL ..P..                      40...50 Нм

Измерить давление открытия форсунки первой ступени.

Если давление открытия находится вне допуска, 
разобрать форсунку и отрегулировать давление.

Порядок регулировки давления открытия форсунки:

* Снять обойму форсунки.

* Снять (1 = распылитель, 2 = промежуточную шайбу, 
3 = упорную втулку)

* Вынуть нажимной штифт.

* Микрометром измерить длину нажимного штифта.

* Выбрать нажимной штифт из набора (см. стр. 14-17).

(изменение длины на 0,02 мм соответствует 4...6 бар)

* Собрать форсунку.

* В случае повреждения обоймы форсунки, ее следует заменить

* Затянуть обойму предписываемым крутящим моментом.

Тип форсунки в сборе:

KBAL ..P..		30...40 Нм

KDAL ..P..		30...40 Нм

KBEL ..P..		40...50 Нм

KDEL ..P..		40...50 Нм

Проверить давление открытия форсунки по таблице стр.18.

Если давление открытия форсунки находится в допустимом диапазоне, регулировка завершается.

Отрегулированную форсунку проверить на: 
* герметичность
* форму факела распыла
* дребезг

Отсоединить форсунку от прибора для проверки форсунок EPS 100.

Установить новую теплозащитную шайбу (если она предусмотрена).

Указание:

При установке форсунок автомобилей 
Opel с насосом VP44 следить за герметичностью 
траверсы и места присоединения 
трубопровода высокого давления.

Заменить уплотнительное кольцо корпуса форсунки.

4. Таблица по форсуночным узлам

Форсуночные узлы состоят из:

Промежуточной шайбы, упорной втулки и распылителя.

| Форсуночные узлы | Применение |
| --- | --- |
| 2 437 010 077 | 0432193746 | 0432193747 |  |  |  |  |
| 2 437 010 076 | 0432193732 | 0432193733 | 0432193794 | 0432193811 | 0432193823 | 0432193824 |
| 2 437 010 083 | 0432193838 | 0432193840 |  |  |  |  |
| 2 437 010 059 | 0432193662 | 0432193663 | 0432193695 | 0432193696 |  |  |
| 2 437 010 102 | 0432193634 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 080 | 0432193639 | 0432193640 | 0432193758 | 0432193790 |  |  |
| 2 437 010 087 | 0432193631 | 0432193835 |  |  |  |  |
| 2 437 010 111 | 0432193594 | 0432193595 |  |  |  |  |
| 2 437 010 071 | 0432193599 | 0432193600 |  |  |  |  |
| 2 437 010 063 | 0432193686 | 0432193797 |  |  |  |  |
| 2 437 010 093 | 0432193541 | 0432193655 |  |  |  |  |
| 2 437 010 078 | 0432193753 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 108 | 0432193611 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 057 | 0432191528 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 055 | 0432133835 | 0432133836 |  |  |  |  |
| 2 437 010 085 | 0432193819 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 129 | 0432133801 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 130 | 0432133794 | 0432133795 |  |  |  |  |
| 2 437 010 123 | 0432193564 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 064 | 0432193687 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 101 | 0432193633 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 118 | 0432193569 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 091 | 0432193666 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 082 | 0432193786 | 0432193807 |  |  |  |  |
| 2 437 010 062 | 0432193682 | 0432193683 |  |  |  |  |
| 2 437 010 081 | 0432193766 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 117 | 0432133804 | 0432133805 |  |  |  |  |
| 2 437 010 075 | 0432193731 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 092 | 0432133824 | 0432133825 |  |  |  |  |
| 2 437 010 074 | 0432193728 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 090 | 0432193879 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 094 | 0432193650 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 070 | 0432193701 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 106 | 0432193615 | 0432193616 |  |  |  |  |
| 2 437 010 113 | 0432193583 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 084 | 0432193785 | 0432193809 | 0432193858 | 0432193859 |  |  |
| 2 437 010 112 | 0432133817 | 0432133818 |  |  |  |  |
| 2 437 010 095 | 0432193643 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 065 | 0432193688 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 088 | 0432193866 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 068 | 0432193691 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 138 | 0432193525 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 128 | 0432133800 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 126 | 0432193552 | 0432193553 |  |  |  |  |
| 2 437 010 119 | 0432193570 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 135 | 0432193532 |  |  |  |  |  |
| Форсуночные узлы | Применение |
| 2 437 010 060 | 0432193669 | 0432193670 |  |  |  |  |
| 2 437 010 051 | 0432131692 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 050 | 0432131691 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 056 | 0432133869 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 099 | 0432131684 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 121 | 0432193565 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 086 | 0432193836 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 066 | 0432193689 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 073 | 0432193716 | 0432193717 |  |  |  |  |
| 2 437 010 107 | 0432193625 | 0432193626 |  |  |  |  |
| 2 437 010 131 | 0432191398 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 098 | 0432191495 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 052 | 0432131724 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 053 | 0432131744 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 072 | 0432193709 | 0432193710 |  |  |  |  |
| 2 437 010 079 | 0432193755 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 132 | 0432131652 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 136 | 0432193527 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 089 | 0432193877 | 0432193878 |  |  |  |  |
| 2 437 010 116 | 0432191465 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 054 | 0432131807 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 141 | 0432193512 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 067 | 0432193690 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 104 | 0432193628 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 114 | 0432193582 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 127 | 0432193549 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 110 | 0432193604 | 0432193605 |  |  |  |  |
| 2 437 010 142 | 0432193513 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 137 | 0432131644 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 103 | 0432131683 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 125 | 0432193556 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 097 | 0432193636 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 133 | 0432133790 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 134 | 0432133791 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 140 | 0432193702 |  |  |  |  |  |
| 2 437 010 143 | 0432193510 | 0432193511 |  |  |  |  |

| Набор 2 433 101 996 | Длина нажимного штифта (мм) |
| --- | --- |
| 2433101580 | 28,19 |
| 2433101579 | 28,20 |
| 2433101577 | 28,22 |
| 2433101575 | 28,24 |
| 2433101573 | 28,26 |
| 2433101571 | 28,28 |
| 2433101569 | 28,30 |
| 2433101567 | 28,32 |
| 2433101565 | 28,34 |
| 2433101563 | 28,36 |
| 2433101561 | 28,38 |
| 2433101559 | 28,40 |
| 2433101557 | 28,42 |
| 2433101555 | 28,44 |
| 2433101553 | 28,46 |
| 2433101551 | 28,48 |
| 2433101301 | 28,50 |
| 2433101303 | 28,52 |
| 2433101305 | 28,54 |
| 2433101307 | 28,56 |
| 2433101309 | 28,58 |
| 2433101311 | 28,60 |
| 2433101313 | 28,62 |
| 2433101315 | 28,64 |
| 2433101317 | 28,66 |
| 2433101319 | 28,68 |
| 2433101321 | 28,70 |
| 2433101323 | 28,72 |
| 2433101325 | 28,74 |
| 2433101327 | 28,76 |
| 2433101329 | 28,78 |
| 2433101331 | 28,80 |
| 2433101333 | 28,82 |
| 2433101335 | 28,84 |
| 2433101337 | 28,86 |
| 2433101339 | 28,88 |
| 2433101341 | 28,90 |
| 2433101343 | 28,92 |
| 2433101345 | 28,94 |
| 2433101347 | 28,96 |
| 2433101349 | 28,98 |
| 2433101351 | 29,00 |
| 2433101353 | 29,02 |
| 2433101355 | 29,04 |
| 2433101357 | 29,06 |
| 2433101359 | 29,08 |
| 2433101361 | 29,10 |
| 2433101363 | 29,12 |
| 2433101365 | 29,14 |
| 2433101367 | 29,16 |
| 2433101369 | 29,18 |
| 2433101371 | 29,20 |
| 2433101373 | 29,22 |
| Набор 2 433 101 996 | Длина нажимного штифта (мм) |
| 2433101375 | 29,24 |
| 2433101377 | 29,26 |
| 2433101379 | 29,28 |
| 2433101381 | 29,30 |
| 2433101383 | 29,32 |
| 2433101385 | 29,34 |
| 2433101387 | 29,36 |
| 2433101389 | 29,38 |
| 2433101391 | 29,40 |
| 2433101393 | 29,42 |
| 2433101395 | 29,44 |
| 2433101397 | 29,46 |
| 2433101399 | 29,48 |
| 2433101401 | 29,50 |

| Набор 2 433 101 997 | Длина нажимного штифта (мм) |
| --- | --- |
| 2433101200 | 33,80 |
| 2433101202 | 33,82 |
| 2433101204 | 33,84 |
| 2433101206 | 33,86 |
| 2433101208 | 33,88 |
| 2433101210 | 33,90 |
| 2433101212 | 33,92 |
| 2433101214 | 33,94 |
| 2433101216 | 33,96 |
| 2433101218 | 33,98 |
| 2433101220 | 34,00 |
| 2433101222 | 34,02 |
| 2433101224 | 34,04 |
| 2433101226 | 34,06 |
| 2433101228 | 34,08 |
| 2433101230 | 34,10 |
| 2433101232 | 34,12 |
| 2433101234 | 34,14 |
| 2433101236 | 34,16 |
| 2433101238 | 34,18 |
| 2433101240 | 34,20 |
| 2433101242 | 34,22 |
| 2433101244 | 34,24 |
| 2433101246 | 34,26 |
| 2433101248 | 34,28 |
| 2433101250 | 34,30 |
| 2433101252 | 34,32 |
| 2433101254 | 34,34 |
| 2433101256 | 34,36 |
| 2433101258 | 34,38 |
| 2433101260 | 34,40 |
| 2433101262 | 34,42 |
| 2433101264 | 34,44 |
| 2433101266 | 34,46 |
| 2433101268 | 34,48 |
| 2433101270 | 34,50 |
| 2433101272 | 34,52 |
| 2433101274 | 34,54 |
| 2433101276 | 34,56 |
| 2433101278 | 34,58 |
| 2433101280 | 34,60 |
| 2433101282 | 34,62 |
| 2433101284 | 34,64 |
| 2433101286 | 34,66 |
| 2433101288 | 34,68 |
| 2433101290 | 34,70 |
| 2433101292 | 34,72 |
| 2433101294 | 34,74 |
| 2433101296 | 34,76 |
| 2433101298 | 34,78 |
| 2433101300 | 34,80 |

| Набор 2 433 101 998 | Длина нажимного штифта (мм) |
| --- | --- |
| 2433101100 | 43,80 |
| 2433101102 | 43,82 |
| 2433101104 | 43,84 |
| 2433101106 | 43,86 |
| 2433101108 | 43,88 |
| 2433101110 | 43,90 |
| 2433101112 | 43,92 |
| 2433101114 | 43,94 |
| 2433101116 | 43,96 |
| 2433101118 | 43,98 |
| 2433101120 | 44,00 |
| 2433101122 | 44,02 |
| 2433101124 | 44,04 |
| 2433101126 | 44,06 |
| 2433101128 | 44,08 |
| 2433101130 | 44,10 |
| 2433101132 | 44,12 |
| 2433101134 | 44,14 |
| 2433101136 | 44,16 |
| 2433101138 | 44,18 |
| 2433101140 | 44,20 |
| 2433101142 | 44,22 |
| 2433101144 | 44,24 |
| 2433101146 | 44,26 |
| 2433101148 | 44,28 |
| 2433101150 | 44,30 |
| 2433101152 | 44,32 |
| 2433101154 | 44,34 |
| 2433101156 | 44,36 |
| 2433101158 | 44,38 |
| 2433101160 | 44,40 |
| 2433101162 | 44,42 |
| 2433101164 | 44,44 |
| 2433101166 | 44,46 |
| 2433101168 | 44,48 |
| 2433101170 | 44,50 |
| 2433101172 | 44,52 |
| 2433101168 | 44,48 |
| 2433101170 | 44,50 |
| 2433101172 | 44,52 |
| 2433101174 | 44,54 |
| 2433101176 | 44,56 |
| 2433101178 | 44,58 |
| 2433101180 | 44,60 |
| 2433101182 | 44,62 |
| 2433101184 | 44,64 |
| 2433101186 | 44,66 |
| 2433101188 | 44,68 |
| 2433101190 | 44,70 |
| 2433101192 | 44,72 |
| 2433101194 | 44,74 |
| 2433101196 | 44,76 |
| 2433101198 | 44,78 |
| Форсунка в сборе | Давление начала открытия форсунки (бар) |
| 0 432 131 624 | 291...301 |
| 0 432 131 644 | 181...193 |
| 0 432 131 652 | 181...193 |
| 0 432 131 683 | 216...228 |
| 0 432 131 684 | 291...301 |
| 0 432 131 691 | 291...301 |
| 0 432 131 692 | 291...301 |
| 0 432 131 724 | 291...301 |
| 0 432 131 744 | 291...301 |
| 0 432 131 807 | 301...311 |
| 0 432 133 783 | 231...243 |
| 0 432 133 784 | 231...243 |
| 0 432 133 785 | 231...243 |
| 0 432 133 786 | 231...243 |
| 0 432 133 790 | 221...233 |
| 0 432 133 791 | 221...233 |
| 0 432 133 792 | 231...243 |
| 0 432 133 793 | 231...243 |
| 0 432 133 794 | 231...243 |
| 0 432 133 795 | 231...243 |
| 0 432 133 800 | 221...233 |
| 0 432 133 801 | 221...233 |
| 0 432 133 802 | 231...243 |
| 0 432 133 803 | 231...243 |
| 0 432 133 804 | 231...243 |
| 0 432 133 805 | 231...243 |
| 0 432 133 815 | 231...243 |
| 0 432 133 816 | 231...243 |
| 0 432 133 817 | 231...243 |
| 0 432 133 818 | 231...243 |
| 0 432 133 822 | 231...243 |
| 0 432 133 823 | 231...243 |
| 0 432 133 824 | 231...243 |
| 0 432 133 825 | 231...243 |
| 0 432 133 833 | 221...233 |
| 0 432 133 834 | 221...233 |
| 0 432 133 835 | 221...233 |
| 0 432 133 836 | 221...233 |
| 0 432 133 869 | 201...209 |
| 0 432 191 398 | 210...222 |
| 0 432 191 401 | 210...222 |
| 0 432 191 464 | 271...281 |
| 0 432 191 465 | 271...281 |
| 0 432 191 494 | 271...281 |
| 0 432 191 495 | 271...281 |
| 0 432 191 527 | 204...216 |
| 0 432 191 528 | 204...216 |
| 0 432 193 508 | 221...231 |
| 0 432 193 509 | 221...231 |
| 0 432 193 510 | 221...231 |
| 0 432 193 511 | 221...231 |
| 0 432 193 512 | 221...233 |
| Форсунка в сборе | Давление начала открытия форсунки (бар) |
| 0 432 193 513 | 211...223 |
| 0 432 193 514 | 211...223 |
| 0 432 193 525 | 221...233 |
| 0 432 193 526 | 241...253 |
| 0 432 193 527 | 241...253 |
| 0 432 193 532 | 201...211 |
| 0 432 193 541 | 241...253 |
| 0 432 193 542 | 221...231 |
| 0 432 193 543 | 221...231 |
| 0 432 193 544 | 191...201 |
| 0 432 193 545 | 191...201 |
| 0 432 193 549 | 191...203 |
| 0 432 193 550 | 221...231 |
| 0 432 193 551 | 221...231 |
| 0 432 193 552 | 221...231 |
| 0 432 193 553 | 221...231 |
| 0 432 193 555 | 211...223 |
| 0 432 193 556 | 211...223 |
| 0 432 193 563 | 206...216 |
| 0 432 193 564 | 206...216 |
| 0 432 193 565 | 221...231 |
| 0 432 193 566 | 221...231 |
| 0 432 193 569 | 221...233 |
| 0 432 193 570 | 221...233 |
| 0 432 193 571 | 211...223 |
| 0 432 193 573 | 221...231 |
| 0 432 193 574 | 221...231 |
| 0 432 193 575 | 191...201 |
| 0 432 193 576 | 191...201 |
| 0 432 193 577 | 191...201 |
| 0 432 193 578 | 191...201 |
| 0 432 193 579 | 221...231 |
| 0 432 193 580 | 221...231 |
| 0 432 193 582 | 231...241 |
| 0 432 193 583 | 231...241 |
| 0 432 193 584 | 221...231 |
| 0 432 193 585 | 221...231 |
| 0 432 193 592 | 221...231 |
| 0 432 193 593 | 221...231 |
| 0 432 193 594 | 221...231 |
| 0 432 193 595 | 221...231 |
| 0 432 193 597 | 221...231 |
| 0 432 193 598 | 221...231 |
| 0 432 193 599 | 221...231 |
| 0 432 193 600 | 221...231 |
| 0 432 193 601 | 211...223 |
| 0 432 193 602 | 221...231 |
| 0 432 193 603 | 221...231 |
| 0 432 193 604 | 221...231 |
| 0 432 193 605 | 221...231 |
| Форсунка в сборе | Давление начала открытия форсунки (бар) |
| 0 432 193 608 | 221...231 |
| 0 432 193 609 | 221...231 |
| 0 432 193 610 | 191...201 |
| 0 432 193 611 | 191...201 |
| 0 432 193 613 | 191...201 |
| 0 432 193 614 | 191...201 |
| 0 432 193 615 | 191...201 |
| 0 432 193 616 | 191...201 |
| 0 432 193 617 | 191...201 |
| 0 432 193 618 | 191...201 |
| 0 432 193 619 | 221...231 |
| 0 432 193 620 | 221...231 |
| 0 432 193 621 | 191...201 |
| 0 432 193 622 | 191...201 |
| 0 432 193 623 | 191...201 |
| 0 432 193 624 | 191...201 |
| 0 432 193 625 | 191...201 |
| 0 432 193 626 | 191...201 |
| 0 432 193 627 | 211...223 |
| 0 432 193 628 | 211...223 |
| 0 432 193 631 | 226...236 |
| 0 432 193 632 | 241...253 |
| 0 432 193 633 | 221...233 |
| 0 432 193 634 | 221...233 |
| 0 432 193 636 | 226...236 |
| 0 432 193 637 | 191...201 |
| 0 432 193 638 | 191...201 |
| 0 432 193 639 | 191...201 |
| 0 432 193 640 | 191...201 |
| 0 432 193 643 | 201...211 |
| 0 432 193 644 | 201...211 |
| 0 432 193 650 | 181...193 |
| 0 432 193 655 | 201...213 |
| 0 432 193 662 | 221...231 |
| 0 432 193 663 | 221...231 |
| 0 432 193 666 | 181...193 |
| 0 432 193 669 | 221...231 |
| 0 432 193 670 | 221...231 |
| 0 432 193 680 | 191...201 |
| 0 432 193 681 | 191...201 |
| 0 432 193 682 | 191...201 |
| 0 432 193 683 | 191...201 |
| 0 432 193 686 | 181...193 |
| 0 432 193 687 | 181...193 |
| 0 432 193 688 | 181...193 |
| 0 432 193 689 | 241...253 |
| 0 432 193 690 | 261...273 |
| 0 432 193 691 | 221...231 |
| 0 432 193 693 | 221...231 |
| 0 432 193 694 | 221...231 |
| 0 432 193 695 | 221...231 |
| Форсунка в сборе | Давление начала открытия форсунки (бар) |
| 0 432 193 696 | 221...231 |
| 0 432 193 700 | 201...211 |
| 0 432 193 701 | 201...211 |
| 0 432 193 702 | 221...231 |
| 0 432 193 703 | 221...231 |
| 0 432 193 704 | 221...231 |
| 0 432 193 705 | 221...231 |
| 0 432 193 707 | 191...201 |
| 0 432 193 708 | 191...201 |
| 0 432 193 709 | 191...201 |
| 0 432 193 710 | 191...201 |
| 0 432 193 716 | 191...201 |
| 0 432 193 717 | 191...201 |
| 0 432 193 728 | 201...213 |
| 0 432 193 731 | 221...231 |
| 0 432 193 732 | 191...201 |
| 0 432 193 733 | 191...201 |
| 0 432 193 734 | 191...201 |
| 0 432 193 735 | 191...201 |
| 0 432 193 744 | 191...201 |
| 0 432 193 745 | 191...201 |
| 0 432 193 746 | 191...201 |
| 0 432 193 747 | 191...201 |
| 0 432 193 753 | 201...211 |
| 0 432 193 754 | 201...211 |
| 0 432 193 755 | 221...231 |
| 0 432 193 758 | 191...203 |
| 0 432 193 766 | 201...211 |
| 0 432 193 768 | 191...201 |
| 0 432 193 769 | 191...201 |
| 0 432 193 771 | 191...201 |
| 0 432 193 784 | 191...201 |
| 0 432 193 785 | 191...201 |
| 0 432 193 786 | 191...201 |
| 0 432 193 787 | 191...201 |
| 0 432 193 788 | 191...201 |
| 0 432 193 790 | 191...201 |
| 0 432 193 794 | 191...201 |
| 0 432 193 795 | 191...201 |
| 0 432 193 797 | 181...193 |
| 0 432 193 806 | 191...201 |
| 0 432 193 807 | 191...201 |
| 0 432 193 808 | 191...201 |
| 0 432 193 809 | 191...201 |
| 0 432 193 810 | 191...201 |
| 0 432 193 811 | 191...201 |
| 0 432 193 819 | 201...211 |
| 0 432 193 820 | 201...211 |
| 0 432 193 823 | 191...201 |
| 0 432 193 824 | 191...201 |
| 0 432 193 829 | 191...201 |
| Форсунка в сборе | Давление начала открытия форсунки (бар) |
| 0 432 193 830 | 191...201 |
| 0 432 193 834 | 201...211 |
| 0 432 193 835 | 201...211 |
| 0 432 193 836 | 201...211 |
| 0 432 193 837 | 191...201 |
| 0 432 193 838 | 191...201 |
| 0 432 193 839 | 191...201 |
| 0 432 193 840 | 191...201 |
| 0 432 193 856 | 191...201 |
| 0 432 193 857 | 191...201 |
| 0 432 193 858 | 191...201 |
| 0 432 193 859 | 191...201 |
| 0 432 193 866 | 201...211 |
| 0 432 193 877 | 181...189 |
| 0 432 193 878 | 181...189 |
| 0 432 193 879 | 201...209 |
| 0 432 193 880 | 181...189 |
| 0 432 193 881 | 181...189 |

##### 7. Обойма форсунки

# Обойма форсунки  Применение

2 433 349 100	0 432 191 465

0 432 191 495

2 433 349 302	0 432 193 604

0 432 193 605

0 432 193 615

0 432 193 616

0 432 193 682

0 432 193 683

0 432 193 716

0 432 193 717

2 433 349 304	0 432 133 869

0 432 193 552

0 432 193 553

0 432 193 564

0 432 193 594

0 432 193 595

0 432 193 611

0 432 193 643

0 432 193 662

0 432 193 663

0 432 193 669

0 432 193 670

0 432 193 695

0 632 193 696

0 432 193 702

0 432 193 709

0 432 193 710

0 432 193 728

0 432 193 732

0 432 193 733

0 432 193 746

0 432 193 747

0 432 193 753

0 432 193 755

0 432 193 785

0 432 193 786

0 432 193 794

0 432 193 807

0 432 193 809

0 432 193 811

0 432 193 823

0 432 193 824

0 432 193 838

0 432 193 840

0 432 193 858

0 432 193 859

Обойма форсунки  Применение

2 433 349 304	0 432 193 866

0 432 193 877

0 432 193 878

0 432 193 879

2 433 349 324	0 432 133 790

0 432 133 791

0 432 133 800

0 432 133 801

2 433 349 452	0 432 131 644

0 432 131 652

0 432 131 683

0 432 131 684

0 432 131 691

0 432 131 692

0 432 131 724

0 432 131 744

0 432 131 807

2 433 349 465	0 432 193 513

0 432 193 527

0 432 193 532

0 432 193 556

0 432 193 565

0 432 193 582

0 432 193 583

0 432 193 626

0 432 193 625

0 432 193 628

0 432 193 631

0 432 193 636

0 432 193 639

0 432 193 640

0 432 193 698

0 432 193 690

0 432 193 691

0 432 193 701

0 432 193 731

0 432 193 758

0 432 193 766

0 432 193 790

0 432 193 819

0 432 193 835

0 432 193 836

Обойма форсунки	Применение

2 433 349 466	0 432 133 794

0 432 133 795

0 432 133 804

0 432 133 805

0 432 133 817

0 432 133 818

0 432 133 824

0 432 133 825

0 432 133 835

0 432 133 836

0 432 191 398

0 432 191 528

0 432 193 512

0 432 193 525

0 432 193 541

0 432 193 549

0 432 193 569

0 432 103 570

0 432 193 634

0 432 193 650

0 432 193 655

0 432 193 686

0 432 193 687

0 432 193 688

0 432 193 797

2 433 349 479	0 432 193 510

0 432 193 511

0 432 193 599

0 432 193 600

2 433 349 483	0 432 193 666

2 433 314 042	0 432 131 644

0 432 131 652

0 432 131 683

0 432 131 684

0 432 131 691

0 432 131 692

0 432 131 724

0 432 131 744

0 432 131 807

2 433 314 053	0 432 191 465

0 432 191 495

Обойма форсунки  Применение

2 433 349 100	0 432 133 869

0 432 193 552

0 432 193 553

0 432 193 564

0 432 193 594

0 432 193 595

0 432 193 611

0 432 193 643

0 432 193 662

0 432 193 663

0 432 193 669

0 432 193 670

0 432 193 695

0 432 193 696

0 432 193 702

0 432 193 709

0 432 193 710

0 432 193 728

0 432 193 732

0 432 193 733

0 432 193 746

0 432 193 747

0 432 193 753

0 432 193 755

0 432 193 785

0 432 193 786

0 432 193 794

0 432 193 807

0 432 193 811

0 432 193 823

0 432 193 824

0 432 193 838

0 432 193 840

2 433 349 249	0 432 133 794

0 432 133 795

0 432 133 804

0 432 133 805

0 432 133 817

0 432 133 818

0 432 133 824

0 432 133 835

0 432 133 836

0 432 191 398

0 432 191 528

0 432 193 512

0 432 193 525

0 432 193 541

0 432 193 549

0 432 193 569

Обойма форсунки  Применение

2 433 349 249	0 432 193 570

0 432 193 633

0 432 193 634

0 432 193 650

0 432 193 655

0 432 193 686

0 432 193 687

0 432 193 688

0 432 193 797

2 433 349 257	0 432 193 666

2 433 349 267	0 432 133 790

0 432 133 791

0 432 133 800

0 432 133 801

2 433 349 418	0 432 193 513

0 432 193 527

0 432 193 532

0 432 193 556

0 432 193 565

0 432 193 582

0 432 193 583

0 432 193 625

0 432 193 626

0 432 193 628

0 432 193 631

0 432 193 636

0 432 193 639

0 432 193 640

0 432 193 689

0 432 193 690

0 432 193 691

0 432 193 701

0 432 193 731

2 433 349 418	0 432 193 758

0 432 193 766

0 432 193 790

0 432 193 819

0 432 193 835

0 432 193 836

Издание:

Robert Bosch GmbH

Automotive Aftermarket

Produktmarketing Diesel Systems

(AA/PDS1)

Запросы направлять в официальное 
представительство BOSCH в конкретной стране.

# Text boxes

# 5. Наборы нажимных штифтов для настройки
 давления окрытия форсунки

# Наборы нажимных штифтов для настройки давления окрытия форсунки

# Наборы нажимных штифтов для настройки давления окрытия форсунки

# 6. Регулируемые значения давления начала открытия форсунки

# Регулируемые значения давления начала открытия форсунки

# Регулируемые значения давления начала открытия форсунки

# Регулируемые значения давления начала открытия форсунки

# Регулируемые значения давления начала открытия форсунки